Расчет количества тепловой энергии, необходимой для приготовления 1м³ горячей воды с использованием теплообменных аппаратов в МКД

Количество тепла, необходимого для приготовления 1м³ горячей воды определяется по формуле:

| Q(тэ) | = | с* р* (tгвс – tхвс) * (1 + Кп) |
| --- | --- | --- |

где:

c – удельная теплоемкость воды, 1 ккал/(кг*°C),

p - плотность воды при температуре tгвс= 60°C,

t гвс - температура горячей воды в местах водоразбора (°C), принимаемая к расчету с учетом требований, установленных правилами предоставления коммунальных услуг;
       t_хвс - средняя температура холодной воды в сети водопровода (°C),

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»):

| Коэффициент, для соответствующих систем горячего водоснабжения | коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями | коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями | коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей | коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кп | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |

Расход  тепловой энергии, необходимого для приготовления 1м³ горячей воды, в зависимости от Кп:

| Количество тепла, необходимого для приготовления 1м³ горячей воды, Гкал/м³ | для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями | для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями | для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей | для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(тэ) | 0,0703 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0595 |

В связи с отменой норматива на подогрев одного метра кубического воды 0,0658 Гкал/м³ (действующего ранее на основании постановления Главы города Когалыма № 2401 от 30.11.2007 г. «О введении нормативов потребления коммунальных услуг»), данные расчетные нормативы вводятся в действие с 01.09.2014 г.